## Slide 1
ISAC
6G KEY TECHNOLOGY
通信感知一体化
Integrated Sensing and Communication · 从「连接」到「连接 + 感知」
研发工程师 / 研究生
半天技术培训
讲师 / 日期：______

## Slide 2
培训目标 GOALS
培训目标与学习成果
能说清 ISAC 是什么
用一句话定义通信感知一体化，并解释它与「通信、雷达各自独立部署」的本质区别。
能复述集成范式与架构
描述集成程度 4 级谱系（共存→协作→联合→一体化）与典型一体化硬件 / 网络架构。
能指出三大技术杠杆
说明波形设计、联合波束成形、资源分配在通信-感知权衡中各自扮演的角色。
能理解性能界
解释通信速率与感知估计精度的折衷，以及 Cramér-Rao 界给出的设计天花板。
能跟踪标准与开放问题
列举 6G 通感标准化主要进展（Rel-19/20）、典型应用场景与当前开放问题。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
02 / 41

## Slide 3
课程地图 AGENDA
课程地图：半天议程
HALF-DAY · 41 SLIDES
10 个章节
一次贯通
从概念动机 → 架构与关键技术 → 性能界 → 应用与标准 → 案例研讨，形成完整认知闭环。
建议 3.5–4 小时（含研讨）
01
课程导论
15 min
02
背景与动机
30 min
03
基本概念与集成范式
30 min
04
系统架构与一体化平台
30 min
05
关键技术一：波形与双工
30 min
06
关键技术二：波束、资源与 AI
30 min
07
信号处理与性能界
30 min
08
典型应用场景
30 min
09
标准化、挑战与开放问题
30 min
10
案例、研讨与总结
30 min
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
03 / 41

## Slide 4
04 / 41
01
课程导论
是什么 · 为什么是现在 · 与「并存」的本质区别

## Slide 5
基本概念 DEFINITION
什么是通感一体化：定义与核心思想
定义
在同一套硬件、频谱与信号处理之上，让通信与感知共享同一次发射：既传输信息、又探测环境——用通信信号做雷达，一次发射、双重收益。
与「通信 + 雷达并存」的本质区别
并存是两套系统各自为政、频谱与硬件重复；一体化是联合设计波形、接收机与资源，在同一条信号中同时承载两类信息，带来频谱、成本与能耗的系统性下降。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
05 / 41

## Slide 6
为什么是现在 WHY NOW
为什么是现在：三大驱动力
通感一体化并非「为技术而技术」，而是频谱、硬件、应用三条曲线在 6G 前夜交汇的必然结果：
1 · 频谱稀缺
移动通信流量持续攀升，优质低频段几乎被瓜分殆尽。让同一段频谱「既传数据、又测目标」，等于把最稀缺的资源用两次。
2 · 硬件冗余
终端与基站中通信射频链、天线与雷达各自独立，硬件与功耗大量重复。一体化共享射频链与阵列，显著降低体积、成本与能耗。
3 · 应用牵引
自动驾驶、低空经济、数字孪生、人机交互迫切需要网络原生提供「感知即服务」，而非外挂专用传感设备。
判断：频谱与硬件红利是根本经济动机——一体化把「只用一次的频谱 / 硬件」变成「用两次」，这是它走向商用的底层逻辑。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
06 / 41

## Slide 7
07 / 41
02
背景与动机
代际演进 · 割裂之痛 · 新应用的原生感知需求

## Slide 8
代际演进 EVOLUTION
移动通信代际演进与 6G 愿景
每一代通信都以「更多连接、更低时延」为主线；到 6G，感知首次被写入原生能力——网络不仅要「连得上」，还要「看得见」。
按需覆盖
空天地一体，网络随处可达
原生感知
通信与感知作为一体两面
AI 原生
大模型驱动的网络智能
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
08 / 41

## Slide 9
背景与动机 MOTIVATION
传统通信与感知的割裂：双重冗余
通信系统（独立）
· 专属射频链、天线与基带，只为「传数据」优化
· 关心速率、时延、误码率，把环境多径当干扰
· 占用大段频谱，却未利用回波中的环境信息
VS
雷达系统（独立）
· 专属收发阵列与信号处理链
· 关心检测、测距、测速、测角
· 与通信设备同空间工作、互不相干
判断：两套硬件、两段频谱、两套团队，意味着成本翻倍、频谱拥挤、干扰难管——这正是「一体化」要消除的系统性浪费。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
09 / 41

## Slide 10
需求牵引 DEMAND
新应用对「原生感知」的需求
自动驾驶 / V2X
车与车、车与路协同感知，降低时延与盲区风险
低空经济
基站监测无人机航线，解决低空「看不见」的监管难题
智慧工厂
物料与 AGV 厘米级定位，支撑柔性制造与数字孪生
人机交互
手势、姿态、存在检测，无需额外专用传感硬件
SENSING AS A SERVICE
当自动驾驶要「看见」盲区、低空要「管住」无人机、工厂要「定位」到厘米——
感知正从「专用设备」变成「网络的一项基础服务」。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
10 / 41

## Slide 11
11 / 41
03
基本概念与集成范式
定义三要素 · 集成程度谱系 · 感知模态全景

## Slide 12
定义与内涵 DEFINITION
ISAC 定义与内涵
定义三要素
是否「一体化」，取决于频谱、硬件、信号处理三者的共享深度。
共享频谱
同一段时频资源既承载通信数据，又用于感知探测，频谱利用率翻倍。
共享硬件
同一套射频链、天线阵列与功放同时服务通信与感知，硬件成本与体积显著下降。
共享信号处理
联合设计波形与接收机，从同一条接收信号中同时解调信息、提取目标参数。
辨析：Radar-aided Communication（感知辅助通信）是单向利用感知结果优化通信；而 ISAC 强调通信与感知在同一信号上的双向共生。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
12 / 41

## Slide 13
集成范式 PARADIGMS
集成程度谱系：共存 → 协作 → 联合 → 一体化
判断：真正的「一体化」在于联合设计波形与接收机，而非简单地把两套设备堆在一起——共存只是起点，联合与一体化才释放频谱与硬件的双重红利。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
13 / 41

## Slide 14
感知模态 MODALITY
感知模态全景
目标检测
判断空间中是否存在目标，是其余感知任务的前提，常用恒虚警（CFAR）检测器。
测距 Ranging
由回波时延换算目标距离 R=c·τ/2，精度取决于信号带宽，带宽越大距离分辨率越高。
测速 Velocity
由多普勒频移换算径向速度，适合刻画运动目标，是多普勒处理的核心输出量。
测角 AoA/AoD
由阵列相位差估计目标到达/离开角，大规模天线带来更高的角度分辨率。
成像 Imaging
合成距离-多普勒-角度多维信息形成雷达图像，用于对目标或场景的精细识别。
定位 Localization
对终端或标签测距测角并解算位置，为工业、车联提供厘米级定位服务。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
14 / 41

## Slide 15
15 / 41
04
系统架构与一体化平台
共享硬件 · 基站即雷达 · 终端协同感知

## Slide 16
系统架构 ARCHITECTURE
一体化硬件平台与网络架构
共享射频链与天线阵列
发射机、功放、阵列与接收前端一体复用，硬件成本、体积与能耗大幅下降，是一体化的物理基础。
基站即雷达（BS-as-Radar）
通信基站天然具备大带宽、大规模天线与同步时钟，可摇身一变成为覆盖广、精度高的「感知雷达」。
终端协同感知
多个终端 / 基站共享感知信息，多站组网扩展覆盖与视角，提升低可见度场景的感知可靠性。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
16 / 41

## Slide 17
17 / 41
05
关键技术（一）：波形与双工
波形设计 · 双功能优化 · 信道估计 · 全双工

## Slide 18
波形设计 WAVEFORM
波形设计总览：OFDM / FMCW / OTFS
维度
OFDM
FMCW
OTFS
通信性能
成熟，高速率
速率较低，需连续发射
高速率，频谱效率高
距离分辨率
取决于带宽
取决于带宽
时延-多普勒域高分辨
高速 / 多普勒
较敏感
天生擅长测速
抗大多普勒，适合高动态
双功能成熟度
研究热点，易与蜂窝融合
雷达原生，通信偏弱
新兴，潜力大
典型场景
蜂窝网 ISAC
车载 / 近场雷达
高速、高动态场景
判断：没有「万能波形」——OFDM 利于通信、FMCW 利于测速、OTFS 擅长高动态；工程上应按场景做通信-感知联合优化，而非二选一。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
18 / 41

## Slide 19
双功能优化 TRADE-OFF
双功能波形优化：通信-感知权衡
优化目标 OBJECTIVE
max 通信互信息
s.t. 感知 CRB ≤ ε、功率 ≤ P₀
双功能波形设计的核心，是在同一信号上同时服务两类目标。通信要「互信息大」，感知要「估计误差（CRB）小」，二者往往相互牵制。
解法是在帕累托前沿上按业务权重取舍：车联偏感知、宽带下载偏通信。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
19 / 41

## Slide 20
信道与双工 CHANNEL & DUPLEX
信道估计、参数提取与全双工
从同一条
接收信号出发
通信关心「信道怎么解调」，感知关心「目标参数在哪」——二者共享观测，联合估计事半功倍。
联合信道与目标参数估计
把通信信道响应与目标回波统一建模，一次估计同时输出数据链路信息与目标时延/多普勒/角度。
感知参数提取
对距离-多普勒图做峰值搜索与 CFAR 检测得目标；用 MUSIC/ESPRIT 等超分辨算法提升角度精度。
全双工与自干扰消除
同频同时收发带来强自干扰，需在模拟域（天线/射频对消）、数字域（基带重建对消）联合抑制，方能释放一体化频谱红利。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
20 / 41

## Slide 21
21 / 41
06
关键技术（二）：波束、资源与 AI
联合波束成形 · 资源分配 · 大规模 MIMO · 机器学习

## Slide 22
波束成形 BEAMFORMING
联合通信-感知波束成形
一副阵列，多束并用
大规模天线的空间自由度足够充裕，可用不同波束同时覆盖通信用户与感知目标，硬件零增加。
联合导向向量设计
为通信用户设计窄波束提速率，为感知目标设计宽波束保覆盖；按目标函数加权合成统一的波束成形矩阵。
窄带 / 宽带权衡
宽带下波束随频率「偏斜」，需做真延时或子带处理，否则感知测角精度会随频率漂移而下降。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
22 / 41

## Slide 23
资源与天线 RESOURCE & MIMO
资源分配与大规模 MIMO
时频功率资源分配
把时频资源块与发射功率在通信与感知之间分配：感知需要足够带宽与驻留时间，通信需要峰值速率——需按业务权重联合优化。
大规模 MIMO
天线数 N 越大，波束越窄（宽度约 ∝ 1/N），感知的角度分辨率与通信的空间复用能力同步提升。
更多天线 = 更细波束 + 更多空间自由度
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
23 / 41

## Slide 24
AI 赋能 AI-ENABLED
AI / 机器学习赋能 ISAC
DATA-DRIVEN ISAC
解析模型难以同时驾驭「通信最优化 + 感知估计 + 实时调度」，
数据驱动方法正好补足这些盲区。
信道与波束预测
用学习模型预测信道/目标轨迹，提前配置波束，降低导频开销与反馈时延。
感知重建
以神经网络替代部分匹配滤波与超分辨处理，在低信噪比下提升检测与成像质量。
资源智能调度
深度强化学习在复杂场景下逼近最优的时频功率与波束分配策略。
端到端联合设计
把波形、预编码、检测当作可学习模块，用自动编码器端到端联合优化双功能信号。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
24 / 41

## Slide 25
25 / 41
07
信号处理与性能界
参数估计 · Cramér-Rao 界 · 速率-精度折中

## Slide 26
参数估计 ESTIMATION
目标参数估计：时延 / 多普勒 / 角度
从回波里
读出目标
感知的本质是参数估计：把目标的距离、速度、方向，从接收信号中解算出来。
测距 = 时延估计
回波时延 τ 换算距离 R = c·τ/2；距离分辨率 ΔR = c/(2B)，由信号带宽 B 决定，宽带是测准的前提。
测速 = 多普勒估计
多普勒频移 f_d 对应径向速度 v = f_d·c/(2f_c)；对距离-多普勒图做峰值搜索即可得目标速度。
测角 = AoA / AoD 估计
由阵列天线间的相位差解算角度；MUSIC、ESPRIT 等超分辨算法可突破瑞利限，逼近 CRB。
要点：带宽决定「看得多细（距离）」，阵列孔径决定「分得多开（角度）」，信噪比决定「估得多准」。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
26 / 41

## Slide 27
性能界 BOUNDS
Cramér-Rao 界与通信-感知折中
CRAMÉR-RAO BOUND
Var(θ̂) ≥ [J(θ)]⁻¹
任何无偏估计量的方差都不低于 Fisher 信息的逆——这是感知精度的可证明下界，也是波形与阵列设计的理论天花板。
判断：速率与感知精度存在固有折中；CRB 告诉我们「至多能估多准」，据此分配波形与功率才有的放矢。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
27 / 41

## Slide 28
28 / 41
08
典型应用场景
车联网 · 低空经济 · 智慧工厂 · 人机交互

## Slide 29
应用 · 车联网 V2X
车联网与自动驾驶 V2X
协同感知，消除盲区
车辆与路边基站共享感知结果，交叉路口、遮挡目标不再「看不见」，显著降低碰撞风险。
一体化降低时延与成本
感知与通信一次完成，省去独立雷达与多次数据回传，端到端时延更短、车载硬件更省。
基站 + 多车组网
多基站与多车感知信息融合，扩展覆盖与视角，提升夜间、雨雾等低可见度场景的可靠性。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
29 / 41

## Slide 30
应用 · 低空经济 UAV
低空经济与无人机监测
让基站「看得见」低空
通信基站的大带宽与大规模天线天然适合监测低空慢速小目标；通感一体让「通信网」同时成为「低空监视网」，无需另行部署专网。
低空监管新基建
· 航线监测与「黑飞」识别
· 定位、测速、轨迹跟踪
· 与通信回传共用一套网络
通信网 = 低空感知网
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
30 / 41

## Slide 31
应用 · 工业 FACTORY
智慧工厂 / 工业物联网与人机交互
工业高精定位
物料、AGV、刀具的厘米级实时定位，摆脱对有线布线与额外定位卡的依赖。
手势 / 人机交互
无需穿戴设备即可识别手势与人员存在，让装配线交互更自然、更安全。
数字孪生
感知数据实时驱动产线数字孪生，支撑柔性制造、预测性维护与质量追溯。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
31 / 41

## Slide 32
32 / 41
09
标准化、挑战与开放问题
3GPP 进展 · 关键技术挑战 · 开放研究问题

## Slide 33
标准化 STANDARDIZATION
3GPP 通感标准化进展（Rel-19/20）
从研究
走向可商用
通感一体化正从学术研究与仿真验证，进入 3GPP 标准化轨道，是 6G 首批候选能力之一。
Rel-19：启动研究
开展通感一体化 SI / WI，明确用例、频段候选与初步性能指标，奠定标准基线。
Rel-20：感知立项深化
细化感知用例（车联、低空、工业）、参考信号与测量机制，推进端到端方案设计。
频谱与部署
围绕 6GHz 以上及新频段讨论感知-通信频谱共享与干扰协调，兼顾 incumbent 雷达保护。
用例组与产业协同
以车联网、低空经济、工业物联网为牵引，运营商、设备商、芯片与整车厂协同推进。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
33 / 41

## Slide 34
挑战 CHALLENGES
关键技术挑战与开放问题
干扰管理
通信与感知、感知与感知之间的同频干扰复杂，需新的协调与对消机制。
全双工自干扰
同频同时收发的强自干扰抑制，是一体化规模商用的硬门槛。
隐私与安全
感知能力可能暴露位置与轨迹，需隐私保护与防欺骗、抗干扰设计。
硬件非理想性
功放非线性、相位噪声、IQ 不平衡会同时劣化通信与感知性能。
波形统一矛盾
通信要随机性、感知要确定性，单一波形难以两全，需精巧的联合设计。
跨域协议
网络层如何上报/请求感知服务、如何计费与 QoS，协议与架构尚待标准化。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
34 / 41

## Slide 35
新范式 NEW PARADIGM
感知辅助通信：从「一体」到「互益」
从「一体」到「互益」
感知结果反过来优化通信：用估计出的位置/速度/信道提前配置波束、降低导频开销、预切换，让通信「借感知之力」更稳更快。
Sensing-aided Communication
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
35 / 41

## Slide 36
36 / 41
10
案例、研讨与总结
双功能 OFDM 案例 · 课堂研讨 · 要点回顾 · 学习资源

## Slide 37
案例 CASE STUDY
案例：双功能 OFDM ISAC 系统
一条信号，两路输出
同一个 OFDM 发射信号，接收端经 FFT 后：一路按星座解调恢复比特，一路做距离-多普勒处理提取目标。
典型性能区间
Sub-6GHz、100MHz 带宽下，通信可达数百 Mbps；配合大规模天线，测距精度可达亚米级、测角达度级（视 SNR 与阵列孔径）。
设计启示
带宽决定测距精度、子载波数决定多普勒分辨率、天线数决定测角精度——与通信性能强耦合，需联合设计。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
37 / 41

## Slide 38
研讨 DISCUSSION
研讨题与课堂练习
动手
想一想
用本课框架分析下面的问题，建议分组讨论 10 分钟后分享。
1
权重取舍
自动驾驶场景应把帕累托前沿上的工作点偏向通信还是感知？为什么？
2
CRB 直觉
若把信号带宽提高一倍，测距 CRB 大致如何变化？背后的物理原因是什么？
3
波束设计
同一阵列既要服务 2 个通信用户、又要监视 1 个目标，波束成形矩阵该如何权衡？
4
标准立场
站在运营商角度，你认为通感一体化应优先在哪些频段与用例落地？顾虑是什么？
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
38 / 41

## Slide 39
要点回顾 SUMMARY
关键要点回顾
ISAC = 以更低代价，同时获得连接与感知。
10 个章节，一句话各回顾：
01
导论
一体化 = 共享硬件/频谱/信号，一次发射、双重收益
02
动机
频谱稀缺 + 硬件冗余 + 应用牵引，6G 前夜交汇
03
概念
共存→协作→联合→一体化，联合设计是关键
04
架构
共享射频链与阵列，基站即雷达、终端协同
05
波形
OFDM/FMCW/OTFS 各有取舍，需按场景联合优化
06
关键
双工、波束、资源、AI 四大技术杠杆
07
性能
CRB 给出估计下界，速率-精度存在帕累托折中
08
应用
车联/低空/工厂/交互，感知即服务
09
标准
Rel-19/20 推进，从研究走向可商用
10
展望
从「一体」到「互益」，挑战与机会并存
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
39 / 41

## Slide 40
学习资源 RESOURCES
延伸阅读与学习资源
继续
深入
以下方向适合作为课后自学与课题选题的起点（建议以最新文献与标准文本为准）。
经典综述与教程
ISAC / DFRC 领域的综述论文与教程，建立系统知识框架。
旗舰期刊与会议特刊
通信与雷达领域顶级期刊的 ISAC 专刊，以及相关旗舰会议论文。
开源数据集与代码
公开的 ISAC 仿真与实测数据集、波形与算法开源实现，便于复现。
标准与白皮书
3GPP 通感相关技术报告、行业白皮书，跟踪标准化与产业路线。
ISAC
通信感知一体化 · 技术培训
40 / 41

## Slide 41
ISAC
谢谢 · 交流与讨论
让网络既「连得上」，也「看得见」。
讲师：______
邮箱 / 联系方式：______